01 101

ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА

по г. Минусинску и Минусинскому району

ВСЕРОСИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО

ПАМЯТКА

о соблюдении мер пожарной безопасности в жилье

В последние годы  в г. Минусинске и Минусинском районе все тяжелее становятся последствия бытовых пожаров. С каждым годом количество погибших людей на пожарах растет. Основные причины возникновения пожаров:

1. Неосторожное обращение с огнем, в основном при курении.

2. Нарушение правил монтажа и эксплуатации электрооборудования. Это чаще всего электропроводка с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией, эксплуатация электроприборов кустарного изготовления или в условиях, не соответствующих инструкциям.

3.Нарушение правил устройства и эксплуатации печей и других теплогенерирующих устройств.

Чаще всего, гибель людей является следствием алкогольного опьянения виновников пожара.

Что нужно делать, чтобы избежать пожара, уменьшить, тяжесть его последствий для Вас и жителей соседних домов, квартир.

1.Соблюдайте осторожность  при использовании открытых источников огня:

- не курите в постели, сараях, на чердаках, в гараже. Тщательно тушите сигареты, а не бросайте их непотушенными на приусадебных участках, с балконов  или в люки мусоропроводов;

- не пользуйтесь открытыми источниками огня после употребления спиртных напитков;

- не сжигайте мусор рядом с постройками, а при сухой траве и ветреной погоде вообще воздержитесь от разведения костров, топки печей, проведения пожароопасных работ;

- не пользуйтесь на чердаках, в кладовых, сараях керосиновыми лампами, свечами, спичками;

- не оставляйте детей одних и не позволяйте им играть спичками, зажигалками и т.п.;

2. Следите за состоянием электропроводки и электроприборов:

- проверяйте состояние «пробок» (предохранителей) электросчетчика и иных аппаратов защиты, при необходимости устанавливайте калиброванные плавкие вставки. Не допускайте перегрузок сети, включая электроприборы большей мощности, чем позволяет сечение проводов;

- используйте масляные обогреватели  (мощностью не более 1,5 кВт), вместо приборов с температурой теплоотдающей поверхности более 95 С и самодельных (кустарных) электроприборов;

- не допускайте  «скрутки» электропроводов, особенно выполненные из разных металлов (медь-

алюминий). Не эксплуатируйте временные электропроводки.

- Не допускайте прокладку проводов в одинарной изоляции по горючему основанию, не закрывайте электропроводку обоями, коврами;

- Не применяйте бумажные абажуры, не устанавливайте светильники вблизи от сгораемых материалов.

3.Периодически проверяйте печи. Отремонтируйте их до начала отопительного сезона:

- проверти высоту дымовых труб, чтобы они были выше конька кровли не менее чем на 0,5 метра и выше кровли более высоких строений;

- проверти и выполните разделку дымовой трубы в месте примыкания к горючим конструкциям  не менее 0,5 метра, а отступку от кирпичной печи до деревянных конструкций не менее 0,32 метра;

- своевременно устраняйте трещины в кладке печей и дымоходов;

- проверяйте состояние предтопочного листа. Если его нет, то перед топочной дверцей на полу  из горючих материалов прибейте металлический лист размером не менее 0,5 х 0,7 метра;

- побелите на чердаках дымовые трубы и стены, в которой проходят дымовые каналы;

- периодически очищайте дымоходы и печи от сажи не реже одного раза в три месяца;

- высыпайте золу и шлак в отведенное безопасное место и проливайте водой.

При эксплуатации печей ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- оставлять без присмотра топящие печи, а так же поручать надзор за ними малолетним детям;

- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;

- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

- устанавливать вплотную к топящим печам, дрова, и другие сгораемые материалы;

- перекаливать печи;

- устанавливать металлические печи кустарного изготовления, не отвечающие требованиям  пожарной безопасности. При установке печей заводского изготовления строго следуйте инструкциям изготовителя.

4. Не храните баллоны с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах. Не эксплуатируйте газовые приборы при утечке газа и не проверяйте герметичность соединений с помощью источников открытого пламени (спички, зажигалки, свечи и т.п.)

5. Соблюдайте требования пожарной безопасности в индивидуальных гаражах:

- не производите пожароопасные работы и промывку деталей с использованием ЛВЖ и ГЖ;

- не держите транспортные средства с подтеканием горючего масла, открытыми горловинами  баков;

- не подзаряжайте аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах;

- не подогревайте двигатели открытым огнем  и не пользуйтесь им для освещения гаража;

- не храните мебель, предметы домашнего обихода из горючих  материалов и т.п.;

- не храните более 20 литров и более 5 литров масла.

6. Соблюдайте противопожарные требования на участках, прилегающих к жилым домам:

- не производите самовольное (без согласований)строительство, в том числе на приусадебных участках;

- не используйте  противопожарные расстояния между зданиями для хранения материалов, транспорта;

- участки, прилегающие к жилым домам, дачным и иным постройкам своевременно очищайте от горючих отходов, опавших листьев, сухой травы и т.п;

- не складируйте сено и другие горючие материалы на чердаках, а так же ближе15метров от линии электропередачи , 20 метрах от дорог и ближе 50 метров от строений;

- установите рядом с домом бочку с водой или купите огнетушитель.

7. Не устанавливайте дополнительные двери и не изменяйте направления дверей из квартир в коридор или на площадку лестничной клетки, если это препятствует свободной эвакуации людей или ухудшает условия эвакуации из соседних квартир. Не загромождайте двери, люки на балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на наружные лестницы.

Что делать и как спастись, если не удалось избежать пожара

- Не паникуйте. Паника и ужас отнимут драгоценные минуты, необходимые для спасения.

- Немедленно сообщите о пожаре «01».Если нет телефона, и вы не можете выйти из дома ли квартиры, криками «Пожар» привлеките внимание прохожих.

- Если возгорание не большое и нет угрозы вашей безопасности, попытайтесь самостоятельно его потушить. Тлеющий матрац можно унести в ванну и потушить водой, вспыхнувшее на сковороде масло просто прикрытии крышкой и т.п. Не тушите электроприборы водой, не отключив их от сети.

- Если пламя не удалось погасить моментально, сразу покиньте помещение, по возможности отключив электричество, газ и помогите выйти другим. Закройте дверь, но не на замок. Предупредите о пожаре соседей. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом.

- Если не возможно выйти из помещения из-за огня и дыма в коридоре, на лестнице, намочите простыни, одеяла и прикройте двери, тщательно заткнув щели, через которые идет дым.

- При задымлении помещения, где вы находитесь, помните, что нельзя открывать окна приток кислорода сделает пламя еще сильнее, лучше нагнуться и лечь на пол, прикрыть лицо любой смоченной тканью и дышать через нее. Не прыгайте  из окна, если оно выше третьего этажа.

Рекомендуем установить в жилых помещениях автономные дымовые извещатели. Они своевременно оповестят Вас о пожаре, если спите – разбудят, и сохранят жизнь Вам и семье.

Отдел государственного пожарного надзора по г. Минусинску и Минусинскому району

г. Минусинск ул. Обороны, д.2 т. 5-15-39